## Slide 2: Викторина по электротехнике
with the elements of technical English

## Slide 3
Ток может сильно нагревать,
А может и лечить,
Металл им можно получать,
В раствор его пустить.
Через катушку ток пройдёт,
Получится магнит,
Природа может удивлять,
И к звёздам нас манит!

## Slide 4
Делу – время,
а потехе - час

## Slide 5: Вопрос №1 1 балл
Электрическая цепь - это путь …..

## Slide 6: Правильный ответ
для прохождения тока

## Slide 7: Question 2 5 points
Elements of electrical circuit are divided into:
Active and non-active
Passive and non-passive
Active and passive

## Slide 8: Right answer:
active and passive

## Slide 9: Вопрос № 3 1 балл
Электрической схемой называется……

## Slide 10: Правильный ответ
графическое изображение электрической цепи

## Slide 11: Electric current: 5 points
A) электрическая схема
B) электрическое напряжение
C) электрический ток

## Slide 12: Right answer:
Электрический ток

## Slide 13: Вопрос № 4 3 балла
Узлом (узловой точкой) эл. цепи называется:
Место соединения двух ветвей
Точка на проводе эл. цепи
Место соединения трех ветвей
Место соединения трех и более ветвей

## Slide 14: Правильный ответ:
Место соединения трех и более ветвей

## Slide 15: Electrical circuit: 5 point
A) электрическое напряжение
B) электрическая схема
C) электрический ток

## Slide 16: Right answer:
Электрическая схема

## Slide 17: Guess. What is it?

## Slide 20: Right answer:
1)Serias connection - 3 points
2)Parallel connection - 3 points

## Slide 21: Вопрос № 5 5 баллов
Ветвью эл. цепи называется….

## Slide 22: Правильный ответ
участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же электрический ток

## Slide 23: Electric voltage: 5 point
A) электрическое напряжение
B) электрическая схема
C) электрический ток

## Slide 24: Right answer:
Электрическое напряжение

## Slide 25
Work is not a wolf that will run away in the woods

## Slide 26
And now…pleasure before business

## Slide 27: Вопрос № 6 5 баллов
Составьте соотношение:
Источник-, потребитель –
вырабатывает, потребляет
Амперметр -, вольтметр -
Ток, напряжение
Электрическое поле-, магнитное поле –
μ₀ , ε₀

## Slide 28: Правильный ответ
Источник – вырабатывает
Потребитель - потребляет
Амперметр - ток
Вольтметр - напряжение
Электрическое поле - ε₀
Магнитное поле - μ₀

## Slide 29: Source: 5 point
A) источник тока
B) потребитель
С) ток

## Slide 30: Right answer:
Источник тока

## Slide 31: Question № 7 5 points
What instrument measures electric current in electric circuit?

## Slide 32: Right answer:
Amperemeter

## Slide 34: Вопрос № 8 3 балла
Расшифруйте аббревиатуру ЭДС.
1) Электро-динамическая система
2) Электрическая движущая система
3) Электродвижущая сила
4) Электронно действующая сила.

## Slide 35: Правильный ответ
Электродвижущая сила

## Slide 36: Electromotive force: 5 points
A) электродвижущая сила
B) электродинамическая система
С) магнитное поле

## Slide 37: Right answer:
Электродвижущая сила

## Slide 38: Вопрос № 9 5 баллов
В зависимости от назначения различают основные типы эл. схем:
1)структурную
2)структную, функциональную
3) структную, функциональную,принципиальную
4) структную, функциональную,принципиальную, монтажную

## Slide 39: Правильный ответ
4) структную, функциональную,принципиальную, монтажную

## Slide 40: Question № 10 5 points
Amperemeter – series connection
Voltmeter- …

## Slide 41: Правильный ответ
Parallel connection

## Slide 42: Вопрос № 11 5 баллов
Электрический ток - это:
1) явление направленного движения заряженных частиц в проводнике под действием магнитного поля;
2) явление упорядоченного (направленного) перемещения заряженных частиц в проводнике под действием электрического поля;
3) количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника;
4) направленное движение заряженных частиц от положительной клеммы источника к его отрицательной клемме.

## Slide 43: Правильный ответ
2) явление упорядоченного (направленного) перемещения заряженных частиц в проводнике под действием электрического поля;

## Slide 44: Вопрос № 12 5 баллов
Способность вещества проводить электрический ток
называется ……

## Slide 45: Правильный ответ
электропроводностью

## Slide 46: Electrical conductivity: 10 points
a) the measure of the amount of electrical current a material can carry or its ability to carry a current
b) phenomenon of directed motion of charged particles in conductor under the influence of a magnetic field;
c) the amount of electricity passing through the cross section conductor

## Slide 47: Right answer:
a) the measure of the amount of electrical current a material can carry or its ability to carry a current

## Slide 48: Вопрос № 13 7 баллов
Какой способ соединения аккумуляторных батарей позволяет увеличить напряжение?
1) Последовательное согласное
2) Параллельное соединение
3) Последовательное встречное

## Slide 49: Правильный ответ
1)Последовательное согласное

## Slide 50: Question № 14 7 points
Formulate Ohm’s law and write the formula

## Slide 51: Right answer:

## Slide 52: Соотнесите термины-слова из закона Ома с английским вариантом 10 points
Сила тока (I) electrical resistance
Электрическое напряжение (U) electric current
Электрическое сопротивление (R ) electric voltage

## Slide 54: Задание на 11 баллов
Let’s read Ohm’s law in RAP-STYLE

## Slide 55
Work (a job) is not a wolf, it's not gonna run away into the forest

## Slide 56: Вопрос № 15 7 баллов Закон Джоуля – Ленца устанавливает зависимость между:
1) количеством тепла и
2) сопротивлениями и
3) между источником и
4) электрической энергией
5) напряжением
6) проводами

## Slide 57: Правильный ответ
1) количеством тепла и 4) электрической энергией

## Slide 58: What’s the English for «провод», «сопротивление », «источник »? 10 points
_i_ _
S_ _ _ c_
R_ s_ _ _ a _ _e

## Slide 59: Вопрос № 16 Проведите аналогию между последовательным и параллельным соединением приемников: 10 баллов
1) последовательное
2) параллельное
1) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков
2) Напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.
3) Ток во всех элементах цепи одинаков
4) ток в неразветвленной части цепи равен сумме токов в ветвях

## Slide 60: Правильный ответ
Последовательное - 1 и 3
Параллельное - 2

## Slide 61: What are the words in English «мощность», «конденсатор», «соединение»? 10 points
С_n_ _ _ _ _ _ _
C_ _a_ _ _y
C_ _ d _ _ _ _ _

## Slide 62: Вопрос № 17 10 баллов
Первый закон Кирхгофа формулируется так: …...

## Slide 63: Правильный ответ
алгебраическая сумма токов в узле равна нулю

## Slide 64: Вопрос № 18 10 баллов
Второй закон Кирхгофа устанавливает зависимость между…

## Slide 65: Правильный ответ
ЭДС и падением напряжения в замкнутом контуре электрической цепи

## Slide 66: Вопрос № 19 10 баллов
Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?
1) 19 мА
2) 13 мА
3) 20 мА
4) 50 мА

## Slide 67: Правильный ответ
2) 13 мА

## Slide 68: Вопрос № 20 10 баллов
Трансформаторы предназначены…
А. Для получения переменного тока.
Б. Для преобразования переменного тока.
В. Для превращения постоянного тока в переменный ток.
Г. Для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения

## Slide 69: Правильный ответ
Г. Для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения

## Slide 70: Question № 21 5 points
Transformer is…
А.Electromagnetic device
Б. Magnet device
В. Electric device
Г. Kinematic device

## Slide 71: Правильный ответ
А. Electromagnetic equipment

## Slide 72: Question № 22 5 points
The first transformer was invented by:
А. Yablochkov
Б. Dolivo-Dobrovolsky
В. Popov
Г. Usagin
Г. Lodygin

## Slide 73: Right anwer:
Yablochkov

## Slide 74: Вопрос № 23 10 баллов
Стальной сердечник трансформатора делают из отдельных листов электротехнической стали. С какой целью это делают?
А. Для уменьшения потерь в обмотках
Б. Для повышения прочности конструкции магнитопровода
В. Для уменьшения потерь на гистерезис
Г. Для уменьшения потерь на вихревые токи

## Slide 75: Правильный ответ
Г. Для уменьшения потерь на вихревые токи

## Slide 76: Question № 24 7 points
What year was invented transformer?
А. 1876
Б. 1884
В. 1891
Г. 1882

## Slide 77: Right answer:
1876 year

## Slide 78: Вопрос № 25 10 баллов
Что называется вторичной обмоткой трансформатора?
А. Обмотка, подсоединяемая к сети
Б. Обмотка, подсоединяемая к нагрузке
В. Обмотка с высоким напряжением
Г. Обмотка с низким напряжением

## Slide 79: Правильный ответ
Б. Обмотка, подсоединяемая к нагрузке

## Slide 80: Вопрос № 26 10 points
What is the primary winding of transformer?
А. Обмотка, подсоединяемая к сети
Б. Обмотка, подсоединяемая к нагрузке
В. Обмотка с высоким напряжением
Г. Обмотка с низким напряжением

## Slide 81: Правильный ответ
А. Обмотка, подсоединяемая к сети

## Slide 82: Вопрос № 27 10 points
What is the purpose of transformer oil for the transformer?
А. Для изоляции токоведущих частей между собой
Б. Для изоляции токоведущих частей от бака
В. Для изоляции токоведущих частей между собой и отвода тепла
Г. Для отвода тепла, выделяющегося в обмотках трансформатора

## Slide 83: Правильный отвтет
В. Для изоляции токоведущих частей между собой и отвода тепла

## Slide 84: Вопрос № 28 10 баллов
Укажите одно из важнейших достоинств цепей переменного тока по сравнению с цепями постоянного тока.
А. Возможность передачи электроэнергии на большие расстояния.
Б. Возможность преобразования электроэнергии в тепловую и механическую
В. Возможность изменения напряжения и тока с помощью трансформатора.

## Slide 85: Правильный ответ
А. Возможность передачи электроэнергии на большие расстояния

## Slide 86: Вопрос № 29 10 points
При каком напряжении целесообразно передавать электроэнергию на большие расстояния
А. High
Б. Low
В. Any

## Slide 87: Правильный ответ
А. High

## Slide 89: Results:
250 – 260 – points– I place
200 – 249 – points– II place
Less 200 points - Thank you for participation)))